## Slide 1: Схема материнской платы
Северный мост (контроллер) — обеспечивает подключение ЦПУ (CPU) к узлам, использующим высокопроизводительные шины: ОЗУ (RAM), графический контроллер (AGP).
Периферийные низкоскоростные устройства Южного моста самостоятельно обращаются к RAM.
По шинам - многоканальная, двухсторонняя передача данных (2, 4… 64 каналов). Исходные данные (непосредственно данные, их адреса и команды управления IRQ, DMA…) разбиваются на пакеты и передаются по параллельным каналам (в каждом канале последовательно - аналог сетей). Такая шина позволяет увеличивать производительность ПК пропорционально частоте CPU.
Частота шины платы (частота FSB, ГГц), разрядность данных (64 бита), адресов (64 бита)
COM LPT HDD
Flash память с
программой BIOS
RAM
AGP
CPU

## Slide 2: Материнская плата
Слоты PCI (расширение)
Порты USB
Слоты памяти
Мосты
Мосты
Socket для процессора
Слот видеокарты
Слот ATA для HDD (винчестер)
Питание платы

## Slide 3: Материнская плата ноутбука
1. Разъем (Socket) центрального процессора.
2. Северный мост.
3. Видеочип
4. Микросхемы видеопамяти
5. Южный мост
6. Дроссели импульсных преобразователей напряжения
7. Батарейка CMOS
8. Разъемы модулей памяти
9. Разъемы периферийных устройств
10. Разъёмы питания

## Slide 4: Процессоры (CPU)
Culler
Intel Core i7, Socket LGA1155. Сверху – термораспределительная защитная крышка. Снизу –контактные площадки
Процессоры характеризуются:
количеством ядер,
виртуальным размножением ядра (Hiper-Threading) – многопотоковость обработки данных в ядре,
частотой: частотой процессорной шины = частота FSB Х множитель (обычно 4), частотой ядра = частота FSB Х множитель (обычно 9, до 36),
разрядностью данных,
объем кэш L1,L2, L3
сокетом подключения к шине материнской платы,
напряжением питания
* регулируют при разгоне CPU
(Регистры команд, адресов, данных)

## Slide 5: Охлаждение в игровых ноутбуках
Применяется раздельная система охлаждения процессора и видеокарты.
Процессор, встроенный с материнскую плату (для офисных приложений и Интернет) не требует охлаждения. Он бесшумный (особенно с SSD диском).

## Slide 6: Многоядерные процессоры
Тактовая частота – около 3 ГГц, частота шины – 800МГц Число транзисторов – 230 млн Площадь кристалла – 206 мм2 Тепловыделение – 130 Вт Кэш L1 – 16 Кб, L2 – 1 Мб, L3…
2 ядра - исключительно для офисной работы, Интернета и простейших игр;
4 ядра - для универсальных и недорогих игровых компьютеров;
6-8 ядер - для средних и мощных игровых компьютеров;
10-12 ядер - для очень мощных игровых компьютеров;
Выше 12 ядер - для экстремально мощных игровых и специализированных компьютеров.
Покупать для офисных задач и работы в Интернете мощные процессоры нет смысла, так как в сравнении с более дешевыми моделями прирост скорости работы будет незначительным.
Самое высокое сочетание производительности и цены имеют процессоры Intel 10-12 поколений (для Core i3-i9).

## Slide 7
Новые поколения
Core i9 (12 поколение) – до 16 ядер, до 24 потоков (каналов), кэш L2 - до 14М, кэш L3 – до 30М, базовая частота ~ 3 ГГц (турбо 5 ГГц ). Процессор полностью поглотил северный мост, встроенный графический процессор (гибридные процессоры). Технологический процесс 14 нм.
Технология Intel® Turbo Boost - динамически повышает тактовую частоту процессора при необходимости, используя дополнительные ресурсы мощности и охлаждения, при работе не в режиме максимальной нагрузки.
Технология Intel® HT (Hiper-Threading) - позволяет каждому ядру процессора выполнять от 2 до 12 задач одновременно (до 12 виртуальных ядер).
Intel® Smart Cache — общая кэш-память динамически распределяется между ядрами процессора в зависимости от нагрузки, значительно ускоряя работу и повышая производительность.
Intel® Thread Director помогает ОС интеллектуально определить рабочие нагрузки и обеспечить их выполнение на оптимальном ядре (высокопроизводительные ядра Performance-core и энергоэффективные ядра Efficient-core в одном процессоре 16 = 8P + 8E).

## Slide 8: Модули памяти DDR – Double Data Rate SDRAM (synchronous dynamic random access memory) Сильно влияют на производительность компьютера
DDR 4
до 3200 МГц, до 25.6 Гбит/c, 1.2 В, одна планка до 32 ГБ.
DDR 5
до 4800 МГц, до 25.6 Гбит/c, 1.1 В, одна планка до 128 ГБ.
DIMM (Double In-line Memory Module) имеют 240 контактов (DDR 3) и 288 (DDR 4)
Файл подкачки (Pagefile.sys) — это скрытый файл на жестком диске компьютера, который используется Windows для хранения определенных данных, которые уже не помещаются в оперативной памяти компьютера. Файл подкачки и физическая память вместе составляют виртуальную память. Как увеличить файл подкачки и виртуальную память
Материнские платы с DDR 4
не могут поддерживать DDR 5.

## Slide 9: Flash-память
1. Для внутренней памяти BIOS, 2. Внешняя память – брелоки, 3. Диски SSD, …

## Slide 10: Накопители памяти
HDD – винчестер (hard (magnetic) disk drive ) Внутренние, внешние
Твердотельный накопитель SSD (solid-state drive) на Flash-памяти вместо механического винчестера. Лёгкий, бесшумный, с низким энергопотреблением, высокая механическая стойкость, скорость чтения данных в несколько раз выше HDD и не зависит от фрагментации файлов. Скорость записи примерно как и у HDD. Целесообразно размещать ОС на SSD.

## Slide 11: Видеокарта (видеоадаптер)
Видеопамять GDDR3, GDDR4 и GDDR5.
Графические процессоры могут использовать часть общей системной памяти компьютера.

## Slide 12: Видеокарты на материнской плате
Порты для мониторов
Порты USB
Слоты PCI (расширение)

## Slide 13: ЖК-мониторы (LCD)
Плазменные мониторы

## Slide 14: LED/OLED – современные мониторы (light-emitting diode)
Излучают свет при прохождении через них электрического тока. LED - пиксели на светодиодах (м.б. только светодиодная подсветка), OLED - на органических светодиодах.
Яркость – LED,
Контрастность и глубина черного – OLED,
Однородность свечения экрана – OLED,
Цветовой охват – LED,
Углы обзора – OLED,
Сроки эксплуатации – LED (выгорание синего в OLED),
Стоимость – LED.

## Slide 15: «Электронная бумага»
Тонкая как бумага, очень гибкая, показывает в отраженном свете, может быть цветная. Невысокое разрешение и скорость смены изображения, очень низкое энергопотребление (изображение сохраняется около 20 мин. без питания).
Глаз

## Slide 16: Сканер
Ручной сканер
АЦП (аналого-цифровой преобразователь)

## Slide 17: Принтеры (лазерные, струйные)
Office Center - МФУ (принтер, сканер, копир)
Вращающийся фотобарабан
Зарядный валик
Лазер
Подвижное зеркало
Распределительная линза
Тонер
Магнитный вал, наносящий тонер
Бумага с «насыпанным» тонером
Нагретый валик (180—220 °C)